## Slide 1: 1403 欧姆定律的应用

## Slide 2
应用欧姆定律的变形公式 我们能做什么？

## Slide 3
测灯泡和定值电阻等用电器的电阻大小

## Slide 4: 测量灯泡（灯丝）的电阻
01

## Slide 5
根据公式，测量灯泡的电阻需要先测量哪些物理量？
分别需要什么测量工具？
此实验的名称：伏安法测电阻

## Slide 6
根据公式及选择的器材，画出电路图

## Slide 7
表格如何设计？
通过表格设计和器材，实验方案有什么不足？

## Slide 8
试着表述滑动变阻器在此实验中的作用？
回顾滑阻不同实验中的不同作用
实验名称 | 研究对象 | 滑阻作用
欧姆定律（探究电流与电压关系） | 定值电阻 | 改变定值电阻两端的电压
欧姆定律（探究电流与电阻关系） | 定值电阻 | 保持定值电阻两端的电压不变
伏安法测电阻 | 灯泡 | 改变灯泡的电流和电压，进行多次实验

## Slide 9
重新设计电路图及表格设计

## Slide 10
根据电路图连接实物图

## Slide 11
进行实验、实验数据填入表格，在坐标图上描点连线……

## Slide 12
表格数据分析和处理、坐标图像特点分析……
灯泡阻值取哪个值？可否求平均值？

## Slide 13
表格数据分析和处理、坐标图像特点分析……
灯泡灯丝的电阻会随着温度的升高而增大；

## Slide 14
如果电流表坏了，加一个已经电阻R0，是否可以完成测量灯泡电阻的实验？
等效替代法

## Slide 15
如果电压表坏了，加一个已经电阻R0，是否可以完成测量灯泡电阻的实验？

## Slide 16: 测量定值电阻（器）的电阻
01

## Slide 17
电路图及表格设计与测量灯泡电阻有什么不同之处

## Slide 18
有梦想，就有力量